## Slide 1: 第2章 IA-32处理器基本功能
2.1 IA-32处理器简介
2.2 通用寄存器及使用
2.3 标志寄存器及使用
2.4 段寄存器
2.5 寻址方式
2.6 指令指针寄存器和简单控制转移
2.7 堆栈和堆栈操作

## Slide 2: 2.1 IA-32处理器简介
2.1.1 IA-32系列处理器
2.1.2 保护方式和实地址方式

## Slide 3: 2.1.1 IA-32系列处理器
泛指：基于英特尔IA-32架构的32位微处理器
  Intel 80386/80486
  Intel Pentium（奔腾）
  Intel Xeon（至强）
  Intel Core（酷睿）
最大特点：保持与先前处理器的兼容
IA-32系列处理器

## Slide 4: 2.1.1 IA-32系列处理器
处理数据的位数
  16位
  32位
  64位
主频
平行化程度
  流水线
  多核
处理器的重要指标

## Slide 5: 2.1.1 IA-32系列处理器
1978年，Intel率先推出16位微处理器8086
1979年，Intel推出准16位微处理器8088
1982年，Intel推出“超级”16位微处理器80286
早期的16位处理器

## Slide 6: 2.1.1 IA-32系列处理器
1985年，Intel推出32位微处理器80386
全面支持32位数据类型和32位操作
支持实地址方式和保护方式两种工作方式
保护方式下，可寻址的物理地址空间高达4G
保护方式下，提供了完善的保护机制
为进入32位时代做好了充分准备
第一款32位处理器

## Slide 7: 2.1.1 IA-32系列处理器
1989年，推出80486
1993年，推出Pentium（奔腾）
1995年，推出Pentium Pro（高能奔腾）
2000年，Pentium 4系列处理器面世
2001年，Xeon（至强）处理器系列被推出
2003年，Pentium M处理器被推出
最近几年，新的功能更强的处理器不断被推出
不断推陈出新
从普通程序员角度去看，这些处理器并没有显著差异

## Slide 8: 2.1.2 保护方式和实地址方式
现在保护方式（Protected mode）是IA-32系列处理器的常态工作方式
只有在保护方式下，IA-32系列处理器才能够发挥出其全部性能和特点
Windows操作系统和基于IA-32处理器的Linux操作系统都运行于保护方式
保护方式

## Slide 9: 2.1.2 保护方式和实地址方式
保护
全部32根地址线有效，可寻址高达4G字节的物理地址空间
支持存储器分段管理和可选的存储器分页管理机制
支持虚拟存储器的实现
提供完善的保护机制
支持操作系统实现多任务管理
支持虚拟8086方式（Virtual-8086 mode）
保护方式

## Slide 10: 2.1.2 保护方式和实地址方式
实地址方式（Real-address mode）是最初的工作方式
实地址方式是处理器重新开始运行后的最初工作方式。
实地址方式是IA-32系列处理器中最初的处理器的工作方式。很久以前的 8086/8088处理器只具有所谓的实地址方式，没有保护方式。
实地址方式

## Slide 11: 2.1.2 保护方式和实地址方式
只能访问最低端的1M字节的物理地址空间。地址空间的范围是00000H至FFFFFH
只支持存储器的分段管理，而且每个存储段的大小限于64K字节
实地址对应保护方式下的虚地址。这应该是实地址方式的名称由来。实地址方式常常被简称为实方式
在实方式下，IA-32系列处理器不能发挥其全部性能
实地址方式

## Slide 12: 2.1.2 保护方式和实地址方式
工作方式的切换

## Slide 13: 2.2 通用寄存器及使用
2.2.1 通用寄存器
2.2.2 简单传送指令
2.2.3 简单加减指令
2.2.4 VC嵌入汇编和实验

## Slide 14: 2.2.1 通用寄存器
处理器内的特殊存储单元
处理器内有多种不同用途的寄存器
寄存器分别有各自的名称，以便表示及访问
寄存器

## Slide 15: 2.2.1 通用寄存器
IA-32系列CPU有8个32位的通用寄存器（General-Purpose Registers）
通用寄存器不仅能存储数据，而且能参与算术逻辑运算，还能给出存储单元的地址
名称分别是：
EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP、ESP
通用寄存器

## Slide 16: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
EAX
EBX
EBP
ESI
EDI
ECX
EDX
ESP
0
31

## Slide 17: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
MOV EAX, 12345678H ;EAX=12345678H
MOV ESI, 11223344H ;ESI=11223344H
ADD EAX, ESI ;EAX=235689BCH
MOV EBX, EAX ;EBX=235689BCH
MOV ECX, [ESI] ;ESI作为指针给出存储单元地址
MOV EDX, [EBX+8] ;EBX作为计算存储单元地址的一部分

## Slide 18: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
可以单独直接访问这些通用寄存器的低16位
它们是8个16位的通用寄存器
名称分别是 AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP
对应16位处理器Intel 8086的8个通用寄存器
EAX
EBX
EBP
ESI
EDI
ECX
EDX
ESP
0
31
AX
BX
CX
DX
SI
DI
BP
SP
15
16
0

## Slide 19: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
可单独直接访问AX、BX、CX和DX的高8位和低8位
它们是8个8位的通用寄存器
名称分别是 AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
EAX
EBX
EBP
ESI
EDI
ECX
EDX
ESP
0
31
AH
BH
CH
DH
SI
DI
BP
SP
15
16
AL
BL
CL
DL
AX
BX
CX
DX
7
8
有名称的通用寄存器，
可以独立访问；
否则，不行

## Slide 20: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
32位通用寄存器的名称是在对应16位寄存器名称前加字母E
AH是AX的高（High）字节；AL是AX的低（Low）字节
EAX是AX的扩展
AH
AL
AX
EAX
0
7
8
15
16
31

## Slide 21: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
MOV EAX, 11112222H ;EAX=11112222H
MOV AX, 9999H ;EAX=11119999H
MOV EDX, EAX ;EDX=11119999H
MOV DX, 8765H ;EDX=11118765H
ADD AX, DX ;EAX=111120FEH
对32位寄存器低16位独立操作，
不影响高16位

## Slide 22: 2.2.1 通用寄存器
通用寄存器
MOV EBX, 11112222H ;EBX=11112222H
MOV BH, 77H ;EBX=11117722H
MOV BL, 99H ;EBX=11117799H
ADD BL, 82H ;EBX=1111771BH
对16位寄存器的8位独立操作，
不影响另外8位

## Slide 23: 2.2.2 简单传送指令
传送指令MOV
交换指令XCHG

## Slide 24: 2.2.2 简单传送指令
MOV指令的一般格式
MOV DST，SRC
MOV指令的动作
DST ← SRC
把一个字节、一个字或者一个双字， 从源SRC送到目标DST。
传送指令（MOV）
这是在程序中用得最多的指令。注意：
源和目标的尺寸必须一致；
不能同时是存储单元！

## Slide 25: 2.2.2 简单传送指令
使用举例
MOV EAX, 12345678H
MOV EBX, EAX
MOV ESI, 256
MOV ECX, -1
MOV BX, ‘b’
MOV AH, AL
MOV CX, AX
MOV AX, SI
MOV SI, BX
MOV AL, BH
EAX = 12345678H
EBX = 12345678H
ESI = 00000100H
ECX = FFFFFFFFH
EBX = 12340062H
EAX = 12347878H
ECX = FFFF7878H
EAX = 12340100H
ESI = 00000062H
EAX = 12340100H
传送指令（MOV）

## Slide 26: 2.2.2 简单传送指令
XCHG指令的一般格式
XCHG OPRD1，OPRD2
XCHG指令的动作
OPRD1 ←→ OPRD2
操作数OPRD1的内容与操作数OPRD2的内容交换。
交换指令（XCHG）
源和目标的尺寸必须一致。
不能同时是存储单元。

## Slide 27: 2.2.2 简单传送指令
使用举例
XCHG AL, AH ;8位交换
XCHG SI, BX ;16位交换
XCHG EAX, EBX ;32位交换
XCHG AL, [EBX] ;AL与由EBX指定的字节存储单元交换
XCHG [ESI], BX ;BX与由ESI指定的字存储单元交换
XCHG EDX, [EDI] ;EDX与由EDI指定的双字存储单元交换
交换指令（XCHG）

## Slide 28: 2.2.3 简单加减指令
加法指令ADD
减法指令SUB
加1指令INC
减1指令DEC
取补指令NEG

## Slide 29: 2.2.3 简单加减指令
ADD指令的一般格式
ADD DST，SRC
ADD指令的动作
DST ← DST + SRC
把目标DST和源SRC相加，结果送到目标DST。
加法指令（ADD）
这是在程序中运用得很普遍的指令。
实现8位相加、16位相加或者32位相加。
注意：源和目标的尺寸必须一致。

## Slide 30: 2.2.3 简单加减指令
使用举例
MOV EAX, 12345678H
MOV ECX, 01010101H
ADD EAX, ECX
ADD CX, AX
ADD AL, CH
ADD AL, 3
ADD CX, 2000H
EAX = 12345678H
ECX = 01010101H
EAX = 13355779H
ECX = 0101587AH
EAX = 133557D1H
EAX = 133557D4H
ECX = 0101787AH
加法指令（ADD）

## Slide 31: 2.2.3 简单加减指令
使用举例
MOV EAX, 00001298H
ADD AL, 81H
EAX = 00001298 （十六进制）
EAX = 00001219
MOV EAX, 00001298H
ADD AX, 81H
EAX = 00001298 （十六进制）
EAX = 00001319
MOV EAX, 00009876H
MOV EBX, 00008765H
ADD BX, AX
MOV EAX, 00009876H
MOV EBX, 00008756H
ADD EAX, EBX
EAX = 00009876 （十六进制）
EBX = 00008765
EBX = 00001FDB
EAX = 00009876 （十六进制）
EBX = 00008765
EBX = 00011FDB
加法指令（ADD）
8位或16位
独立操作！

## Slide 32: 2.2.3 简单加减指令
SUB指令的一般格式
SUB DST，SRC
SUB指令的动作
DST ← DST - SRC
把目标DST减去源SRC，结果送到目标DST。
减法指令（SUB）
实现8位相减、16位相减或32位相减。
注意：源和目标的尺寸必须一致。

## Slide 33: 2.2.3 简单加减指令
SUB EDX, 1000 ;使EDX减去1000
SUB ESI, EBX ;使ESI减去EBX值
SUB DI, 20 ;使DI减去20
SUB DH, CL ;使DH减去CL值
SUB AL, 7 ;使AL减去7
SUB ECX, [EDI] ;使ECX减去由EDI指定的双字存储单元值
使用举例
减法指令（SUB）

## Slide 34: 2.2.3 简单加减指令
INC指令的一般格式
INC DST
INC指令的动作
DST ← DST + 1
对操作数DST加1，然后把结果送回DST。
加1指令（INC）
操作数DST可以是通用寄存器，也可以是存储单元。
操作数DST可以是8位、16位或32位。

## Slide 35: 2.2.3 简单加减指令
INC ESI ;使寄存器ESI值加1
INC DI ;使寄存器DI值加1
INC CL ;使寄存器CL值加1
使用举例
加1指令（INC）

## Slide 36: 2.2.3 简单加减指令
DEC指令的一般格式
DEC DST
DEC指令的动作
DST ← DST - 1
对操作数DST减1，然后把结果送回DST。
减1指令（DEC）
操作数DST可以是通用寄存器，也可以是存储单元。
操作数DST可以是8位、16位或32位。

## Slide 37: 2.2.3 简单加减指令
DEC EDI ;使寄存器EDI值减1
DEC SI ;使寄存器SI值减1
DEC AL ;使寄存器AL值减1
使用举例
减1指令（DEC）

## Slide 38: 2.2.3 简单加减指令
NEG指令的一般格式
NEG OPRD
NEG指令的动作
OPRD ← 0 - OPRD
取得操作数的负数，结果送回OPRD。
操作数是以补码表示的。
取补指令（NEG）
操作数OPRD可以是通用寄存器，也可以是存储单元。

## Slide 39: 2.2.3 简单加减指令
MOV AL, 3 ;AL=03H
NEG AL ;AL=FDH（-3）
MOV EDX, -5 ;EAX=FFFFFFFBH
NEG EDX ;EAX=00000005H
使用举例
取补指令（NEG）

## Slide 40: 2.3 标志寄存器及使用
2.3.1 标志寄存器
2.3.2 状态标志
2.3.3 状态标志操作指令
2.3.4 带进位加减指令

## Slide 41: 2.3.1 标志寄存器
标志寄存器（EFLAGS register）
一个32位的寄存器
用于反映处理器的状态和运算结果的某些特征
可以暂时认为主要是，状态标志和控制标志
低端16位对应8086的FLAGS寄存器
FLAGS
0
15
16
31

## Slide 42: 2.3.1 标志寄存器
一组状态标志
一组系统标志
一个控制标志
标志寄存器的低16位（FLAGS register）

## Slide 43: 2.3.2 状态标志
CF：进位标志（Carry Flag）
ZF：零标志（Zero Flag）
SF：符号标志（Sign Flag）
OF：溢出标志（Overflow Flag）
PF：奇偶标志（Parity Flag）
AF：辅助进位标志（Auxiliary Carry Flag）
状态标志

## Slide 44: 2.3.2 状态标志
CF：进位标志（Carry Flag）
当算术运算产生进位或者借位时，置标志；否则清标志。
作为无符号数运算产生溢出的条件。
MOV EAX, 77009966H
MOV EDX, 55440000H
ADD EAX, EDX
ADD EDX, EAX
ADD AX, AX
ADD AL, 6
ADD AL, 52H
ADD AX, 0CDDCH
ADD EAX, 33BC0000H
EAX = 77009966 （十六进制）
EDX = 55440000
EAX = CC449966 CF=0
EDX = 21889966 CF=1
EAX = CC4432CC CF=1
EAX = CC4432D2 CF=0
EAX = CC443224 CF=1
EAX = CC440000 CF=1
EAX = 00000000 CF=1

## Slide 45: 2.3.2 状态标志
ZF：零标志（Zero Flag）
当运算结果为0时，置标志；否则清标志。
MOV EAX, 77009966H
MOV EDX, 55440000H
ADD EAX, EDX
ADD EDX, EAX
ADD AX, AX
ADD AL, 6
ADD AL, 52H
ADD AX, 0CDDCH
ADD EAX, 33BC0000H
EAX = 77009966 （十六进制）
EDX = 55440000
EAX = CC449966 ZF=0
EDX = 21889966 ZF=0
EAX = CC4432CC ZF=0
EAX = CC4432D2 ZF=0
EAX = CC443224 ZF=0
EAX = CC440000 ZF=1
EAX = 00000000 ZF=1

## Slide 46: 2.3.2 状态标志
SF：符号标志（Sign Flag）
反映运算结果的符号位；（符号位为1，置标志；否则清）
与运算结果的最高位相同。
MOV EAX, 77009966H
MOV EDX, 55440000H
ADD EAX, EDX
ADD EDX, EAX
ADD AX, AX
ADD AL, 6
ADD AL, 52H
ADD AX, 0CDDCH
ADD EAX, 33BC0000H
EAX = 77009966 （十六进制）
EDX = 55440000
EAX = CC449966 SF=1
EDX = 21889966 SF=0
EAX = CC4432CC SF=0
EAX = CC4432D2 SF=1
EAX = CC443224 SF=0
EAX = CC440000 SF=0
EAX = 00000000 SF=0

## Slide 47: 2.3.2 状态标志
OF：溢出标志（Overflow Flag）
反映有符号数的加减运算是否引起溢出；
如果溢出，置标志；否则清标志。
MOV EAX, 77009966H
MOV EDX, 55440000H
ADD EAX, EDX
ADD EDX, EAX
ADD AX, AX
ADD AL, 6
ADD AL, 52H
ADD AX, 0CDDCH
ADD EAX, 33BC0000H
EAX = 77009966 （十六进制）
EDX = 55440000
EAX = CC449966 OF=1
EDX = 21889966 OF=0
EAX = CC4432CC OF=1
EAX = CC4432D2 OF=0
EAX = CC443224 OF=0
EAX = CC440000 OF=0
EAX = 00000000 OF=0

## Slide 48: 2.3.3 状态标志操作指令
进位标志操作指令
CLC ; 清CF
STC ; 置CF
CMC ; CF取反
使用举例
MOV AX, 8899H
ADD AL, AH
CLC
STC
CMC
CMC
AX = 8899H
AX = 88 21H CF=1
CF=0
CF=1
CF=0
CF=1

## Slide 49: 2.3.3 状态标志操作指令
获取状态标志操作指令（LAHF）
LAHF
把标志寄存器的低8位，送到通用寄存器AH中

## Slide 50: 2.3.3 状态标志操作指令
设置状态标志操作指令（SAHF）
SAHF
使得状态标志SF、ZF、AF、PF和CF分别成为来自寄存器AH中对应位的值

## Slide 51: 2.3.3 状态标志操作指令
演示程序dp25
#include <stdio.h>
int main( )
{ //定义3个无符号字节变量
unsigned char flag1, flag2, flag3;
//嵌入汇编
_asm {
.. .. ..
}
printf("flag1=%02XH\n", flag1); //显示为flag1=02H
printf("flag2=%02XH\n", flag2); //显示为flag1=13H
printf("flag3=%02XH\n", flag3); //显示为flag1=86H
return 0;
}

## Slide 52: 2.3.3 状态标志操作指令
演示程序dp25
_asm {
MOV AH, 0
SAHF //SF=0，ZF=0，PF=0，AF=0，CF=0
LAHF //把标志寄存器低8位(02H)又回送到AH
MOV flag1, AH //把AH的值保存到变量flag1
;
MOV DX, 7799H //DX=7799H
ADD DL, DH //DX=7710H，AF=1，CF=1
LAHF //把标志寄存器低8位(13H)送到AH寄存器
MOV flag2, AH //把AH的值保存到变量flag2
;
SUB DH, 84H //DH=F310H，SF=1，CF=1
CLC //CF=0
LAHF //把标志寄存器低8位(86H)送到AH
MOV flag3, AH //把AH的值保存到变量flag3
}

## Slide 53: 2.3.4 带进位加减指令
带进位加法指令ADC
带借位减法指令SBB

## Slide 54: 2.3.4 带进位加减指令
ADC指令的一般格式（ADD with Carry）
ADC DST，SRC
ADC指令的动作
DST ← DST + SRC+ CF
把目标DST、源SRC和进位标志CF相加， 结果送到目标DST。
带进位加指令（ADC）
该指令实现带进位的加操作。
注意：源和目标的尺寸必须一致。

## Slide 55: 2.3.4 带进位加减指令
使用举例
SUB EAX, EAX ;EAX=0, CF=0
ADC EAX, 2 ;EAX=2, CF=0
STC ;CF=1
ADC EAX, 2 ;EAX=5, CF=0
带进位加指令（ADC）

## Slide 56: 2.3.4 带进位加减指令
演示程序dp26
#include <stdio.h>
int main( )
{
unsigned char vch1=188,vch2=172,vch3=233;//定义3个字节变量
unsigned int sum=0; //无符号整型变量
//嵌入汇编
_asm {
.. .. ..
}
printf("sum=%u\n", sum); //显示为sum=593
return 0;
}

## Slide 57: 2.3.4 带进位加减指令
演示程序dp26
_asm {
SUB EDX, EDX //使EDX为0，用DX存放累加和
ADD DL, vch1 //加第1个字节
ADC DH, 0 //高8位相加（保持形式一致）
ADD DL, vch2 //加第2个字节
ADC DH, 0 //高8位相加（考虑可能出现的进位）
ADD DL, vch3 //加第3个字节
ADC DH, 0 //高8位相加（考虑可能出现的进位）
MOV sum, EDX //把结果送到变量sum
}

## Slide 58: 2.3.4 带进位加减指令
SBB指令的一般格式（ Integer Subtraction with borrow ）
SBB DST，SRC
SBB指令的动作
DST ← DST – （SRC+ CF）
把目标DST减去源SRC和借位标志CF，结果送到目标DST。
带借位减指令（SBB）
该指令实现带借位减操作。
注意：源和目标的尺寸必须一致。

## Slide 59: 2.3.4 带进位加减指令
使用举例
MOV AX, 620H ;AX=0620H
SUB AL, 21H ;AL=FFH, CF=1, AX=06FFH
SBB AH, 2 ;AH=03H, CF=0, AX=03FFH
SBB AH, 2 ;AH=01H, CF=0
带借位减指令（SBB）

## Slide 60: *指令对标志位的影响
指令对标志的影响情况，根据每条指令的功能而定。
算术运算指令根据运算结果，影响6个状态标志。
MOV EAX, 12345678H
MOV EDX, 20000000H
SUB EAX, EDX
ADC DL, 0
ADD AL, AH
STC
EAX = 12345678 （十六进制）
EDX = 20000000
EAX = F2345678
CF=1，ZF=0，SF=1，OF=0，PF=1，AF=0
EDX = 20000001
CF=0，ZF=0，SF=0，OF=0，PF=0，AF=0
EAX = F23456CE
CF=0，ZF=0，SF=1，OF=1，PF=0，AF=0
CF = 1

## Slide 61: *指令对标志位的影响
SBB EAX, EDX
ADC AX, 39H
SBB DH, DL
SUB DL, DL
EAX = F23456CE （十六进制）
EDX = 20000001 CF=1
EAX = D23456CC
CF=0，ZF=0，SF=1，OF=0，PF=1，AF=0
EAX = D2345705
CF =0，ZF=0，SF=0，OF=0，PF=1，AF=1
EDX = 2000FF01
CF=1，ZF=0，SF=1，OF=0，PF=1，AF=1
EDX = 2000FF00
CF=0，ZF=1，SF=0，OF=0，PF=1，AF=0
@续前页