## Slide 1: 第6章 汇编语言
6.1 实方式执行环境
6.2 源程序和语句
6.3 操作数表示
6.4 伪指令语句和变量
6.5 段声明和段间转移
6.6 目标文件和段模式
6.7 宏

## Slide 2: 6.1 实方式执行环境
6.1.1 寄存器和指令集
6.1.2 存储器分段管理
6.1.3 16位存储器寻址方式

## Slide 3: 6.1.1 寄存器和指令集
寄存器
32位寄存器EAX、EBX、ECX、EDX、ESP、EBP、ESI和EDI；16位寄存器AX、BX、CX、DX、SP、BP、SI和DI； 8位寄存器AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH和DL。
段寄存器CS、DS、SS和ES，以及段寄存器FS和GS。寄存器CS含有当前代码段的段值，寄存器DS含有当前数据段的段值，寄存器SS含有当前堆栈段的段值。
实方式下指令指针寄存器EIP中的高16位必须是0，相当于只有低16位的IP起作用。
实方式下堆栈指针寄存器ESP中的高16位必须是0，相当于只有低16位的SP起作用。

## Slide 4: 6.1.1 寄存器和指令集
指令集
数据传送指令组
算术运算指令组
逻辑运算指令组
移位指令组
转移指令组
字符串操作指令组
位操作指令组
条件字节设置指令组
其他指令

## Slide 5: 6.1.2 存储器分段管理
存储器分段条件
IA-32系列处理器的物理地址空间规模达到4G
实方式下可访问的物理地址空间只有1M
00000H -- FFFFFH
实方式下每个逻辑段必须满足如下两个条件：
  第一，逻辑段的起始地址必须是16的倍数
  第二，逻辑段的最大长度为64K
存储段，既可以相连，也可以重叠
最初的Intel 8086处理器是16位的，
这两个条件是为了方便地计算1M空间中的20位地址。

## Slide 6: 6.1.2 存储器分段管理
物理地址计算
实方式下，由于段的起始地址必须是16的倍数，因此段起始地址有如下形式：
bbbbbbbbbbbbbbbb0000
段起始地址采用十六进制可表示成XXXX0。这种20位的段起始地址，可压缩表示成16位的XXXX形式。把20位段起始地址的高16位XXXX称为段值。
段起始地址与段值的关系如下：
段起始地址 = 段值×16
物理地址、段值和偏移之间有如下关系：
物理地址 = 段值×16 ＋ 偏移

## Slide 7: 6.1.2 存储器分段管理
物理地址计算
分段的条件：
第一，逻辑段的起始地址必须是16的倍数
第二，逻辑段的最大长度为64K
把20位段起始地址的高16位XXXX称为段值

## Slide 8: 6.1.2 存储器分段管理
地址计算示例
1234:3456 15796
1234:34A8 157E8
FFF0:0000 FFF00
采用十六进制表示
一些存储单元的逻辑地址和对应的物理地址如下所列，
左边是逻辑地址，右边是对应的物理地址

## Slide 9: 6.1.2 存储器分段管理
地址计算示例
由于段可以重叠，一个物理地址可对应多个逻辑地址
1002:2325 = 12345
1233:0015 = 12345
采用十六进制表示

## Slide 10: 6.1.2 存储器分段管理
段寄存器引用
实方式下，段寄存器中的内容是段值。
代码段寄存器CS给出当前代码段的段值，堆栈段寄存器SS给出当前堆栈段的段值，数据段寄存器DS给出当前缺省数据段的段值。附加段寄存器ES、FS、GS也可以给出其他数据段的段值。
每当需要产生一个20位的物理地址时，CPU会自动引用一个段寄存器获得段值，形成20位的段起始地址，再加上有效地址（偏移）。

## Slide 11: 6.1.2 存储器分段管理
段寄存器引用示例一
MOV AX，0F000H
MOV DS，AX ;DS含段值F000H
MOV ESI，0 ;使ESI为0（最低地址偏移为0）
MOV EAX，[ESI] ;取出最低的4个字节
MOV EDX，[ESI+4] ;再取出次低的4个字节
在实方式下，某个段的段值为F000H，现要把段内最低的8个字节的内容送到两个32位的通用寄存器（EAX和EDX）中。

## Slide 12: 6.1.2 存储器分段管理
段寄存器引用示例二
MOV AX, 0F000H ;对应源段的段值
MOV DS, AX ;使DS含源数据段的段值
MOV AX, 0B800H ;对应目标段的段值
MOV ES, AX ;使ES含目标数据段的段值
MOV ESI, 0 ;ESI=0
MOV EDI, 2000H ;EDI=2000H
MOV ECX, 8 ;ECX=8，作为循环计数
在实方式下，现要求把位于F000H段开始处的32个字节的数据复制到开始地址为B800:2000H的区域。
实方式下，
F000H和B800H都是段值。

## Slide 13: 6.1.2 存储器分段管理
段寄存器引用示例二
NEXT:
MOV EAX, [ESI] ;自动引用DS，偏移为ESI值
MOV [ES:EDI], EAX ;引用段寄存器ES，偏移为EDI值
ADD ESI, 4
ADD EDI, 4
LOOP NEXT
如何利用字符串操作指令？
在实方式下，现要求把位于F000H段开始处的32个字节的数据复制到开始地址为B800:2000H的区域。

## Slide 14: 6.1.2 存储器分段管理
段寄存器引用示例二
在实方式下，现要求把位于F000H段开始处的32个字节的数据复制到开始地址为B800:2000H的区域。

## Slide 15: 6.1.3 16位存储器寻址方式
16位存储器寻址方式
为了保持与早先处理器的兼容，IA-32系列处理器还支持16位的存储器寻址方式，也就是给出16位的存储单元有效地址，或者说给出16位的偏移。
16位的存储器寻址方式，主要应用于实方式。在实方式下，存储段的长度不超过64K，存储单元的有效地址是16位。
32位寻址方式同时有效！

## Slide 16: 6.1.3 16位存储器寻址方式
16位存储器寻址方式
16位有效地址EA可以有多种表示形式
基址部分可以是寄存器BX或BP；
变址部分可以是寄存器SI或DI；
位移量采用补码形式表示，在计算有效地址时，如位移量是8位，则被带符号扩展成16位。

## Slide 17: 6.1.3 16位存储器寻址方式
演示16位存储器寻址方式的使用
演示16位存储器寻址方式的使用
MOV [DI], AX
ADD DL, [SI+100H]
SUB CX, [BX+DI-4]
MOV [BX+SI+1230H], AL
MOV DX, [BP+8]
操作数是8位或者16位

## Slide 18: 6.1.3 16位存储器寻址方式
演示16位存储器寻址方式的使用
演示16位存储器寻址方式的使用
MOV EAX, [SI]
ADD EDX, [DI-4]
SUB [BX+DI], ECX
MOV [BX+SI+3], EAX
操作数是32位

## Slide 19: 6.1.3 16位存储器寻址方式
演示16位存储器寻址方式的使用
如下指令中的16位存储器寻址方式的使用是非法的
MOV EAX, [SI+DI]
MOV DX, [AX]
MOV [CX-3], AL
寻址方式非法！
采用32位寻址方式应该如何表示？

## Slide 20: 6.1.3 16位存储器寻址方式
演示16位存储器寻址方式的使用
演示针对16位存储器寻址方式的取有效地址指令
MOV DI, 1234H ;DI=1234H
MOV BX, 16H ;BX=0016H
LEA SI, [DI+BX+5] ;SI=124FH
LEA EAX, [BX+DI-2] ;EAX=00001248H