## Slide 1: 第7章 BIOS和虚拟机
7.1 BIOS及其调用
7.2 磁盘及其读写
7.3 虚拟机
7.4 一个简易的加载器

## Slide 2: 7.2 磁盘及其读写
7.2.1 磁盘简介
7.2.2 磁盘读写
7.2.3 主引导记录分析

## Slide 3: 7.2.1 磁盘简介
磁盘
硬盘、硬盘驱动器，往往表示相同概念
磁盘是计算机系统中重要的外部存储设备。与内部存储器相比，它容量大，但存取速度慢。
现在只使用硬磁盘（硬盘），软磁盘几乎没有了。
硬盘又可分为机械硬盘（HDD 传统硬盘）、固态硬盘（SSD 盘，新式硬盘）、混合硬盘（HHD）。
绝大多数硬盘都是固定硬盘，被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。

## Slide 4: 7.2.1 磁盘简介
硬盘结构
机械硬盘由多个铝制或者玻璃制的碟片组成。碟片外覆盖有铁磁性材料。碟片成为磁片。
磁片上分布若干同心圆的磁道；磁道又分为若干扇区。
不同磁头下（磁片上）的相同半径的磁道，构成柱面。

## Slide 5: 7.2.1 磁盘简介
扇区
扇区作为物理介质，指位于磁道上的一段存储数据的弧形区域。
扇区作为度量单位，表示512字节。通常一个扇区可以存储512字节的数据。

## Slide 6: 7.2.1 磁盘简介
扇区地址
传统上，通过柱面（Cylinder）、磁头（Head）、扇区号（Sector）这三维地址来指定磁盘上的某个扇区。称之为CHS编址方式，对应的地址是CHS地址。
现在，可以采用绝对扇区号（一维地址）来指定磁盘上的某个扇区。称之为逻辑块编址（Logical Block Addressing）方式，对应的扇区地址是LBA地址。
LBA地址（逻辑块号）与CHS地址的关系如下（起始逻辑块号为0）：
逻辑块号 = 每道扇区数 * 磁头数 * 柱面号
+ 每道扇区数 * 磁头号
+ 扇区号 - 1

## Slide 7: 7.2.1 磁盘简介
磁盘容量
一个硬盘的柱面数、磁头数和每个磁道的扇区数，决定了硬盘的最大容量。
假设柱面数是c，磁头数是h，每个磁道的扇区数是s
磁盘最大容量V（字节数）由下式计算：
V = 每扇区字节数 * 扇区个数
= 512 * 扇区个数
= 512 *（c * h * s）

## Slide 8: 7.2.2 磁盘读写
磁盘I/O程序
BIOS中提供磁盘输入输出功能的程序被称为磁盘I/O程序。它提供磁盘(包括硬盘和软盘)的复位、读写、校验和格式化等功能。每一个功能有一个编号。
在调用磁盘I/O程序时，按调用的功能，准备好读写缓存区中的数据,设置好相应的参数，把功能编号置入AH寄存器，然后发出特定的调用指令“INT 13H”。调用返回后，从有关寄存器中取得出口参数，从读写缓冲区中取得数据。

## Slide 9: 7.2.2 磁盘读写
磁盘I/O程序
扇区采用CHS编址方式
功 能 | 入口参数 | 出口参数 | 说 明
AH=2 读扇区 | ES=缓冲区地址段值 BX=缓冲区地址偏移 AL=扇区数 DH=磁头号 DL=驱动器号 CH=柱面号(低8位) CL(高2位)=柱面号(高2位) CL(低6位)=扇区号 | 进位标志CF=0表示读成功，缓冲区含有读入的数据；CF=1表示读出错，AX中存放出错状态代码。 | 驱动器号: C盘=80H D盘=81H 柱面号、磁头号、扇区号，指定读写首个扇区的地址。
AH=3 写扇区 | 同上 | 进位标志CF=0表示写成功；CF=1表示写出错，AX中存放出错状态。 | 

## Slide 10: 7.2.2 磁盘读写
磁盘I/O程序
扇区采用CHS编址模式（柱面、磁头和扇区的编址模式）时，最多只能访问8GB左右的硬盘。
1024 * 256 * 64（扇区）= 1024 * 1024 * 16（扇区）
= 16M （扇区）
= 8G （字节）
最大柱面数10位
最大磁头数8位
最大扇区数6位

## Slide 11: 7.2.2 磁盘读写
磁盘地址数据包（DAP）
磁盘地址数据包（Disk Address Packet），是供扩展磁盘I/O程序所使用的数据结构。
DAP的结构如下：
struct DiskAddressPacket
{
BYTE PacketSize; //数据包尺寸(16字节)
BYTE Reserved; //保留==0
WORD BlockCount; //传输数据块个数(以扇区为单位)
DWORD BufferAddr; //传输缓冲地址(segment:offset)
QWORD BlockNum; //起始扇区的逻辑块号（一维地址）
};
准备采用
扩展的磁盘I/O程序
LBA由8字节表示，足够大！

## Slide 12: 7.2.2 磁盘读写
磁盘I/O程序（扩展）
扇区采用逻辑块编址模式（Logical Block Addressing）时，可以访问“无限大”的硬盘。
在 LBA 编址模式下，扇区地址不再表示硬盘中的实际物理地址（柱面、磁头和扇区）。LBA编址方式将CHS这种三维编址方式转变为一维的线性编址，它把硬盘所有的物理扇区的C/H/S编号通过一定的规则转变为一线性的编号，系统效率得到大大提高，避免了烦琐的磁头/柱面/扇区的寻址方式。在访问硬盘时，由硬盘控制器再将这种逻辑地址转换为实际硬盘的物理地址。

## Slide 13: 7.2.2 磁盘读写
磁盘I/O程序（扩展）
扩展读
入口:
AH = 42h
DL = 驱动器号
DS:SI = 磁盘地址数据包(DAP)
返回:
CF = 0, AH = 0 成功
CF = 1, AH = 错误码
功能：这个调用将磁盘上的数据读入内存。如果出现错误，DAP的BlockCount项中则记录了出错前实际读取的数据块个数。

## Slide 14: 7.2.2 磁盘读写
磁盘I/O程序（扩展）
扩展写
入口:
AH = 43h
AL = 控制写校验
DL = 驱动器号
DS:SI = 磁盘地址数据包(DAP)
返回:
CF = 0, AH = 0 成功
CF = 1, AH = 错误码
功能：这个调用将内存中的数据写入磁盘。如果出现错误, DAP的BlockCount项中则记录了出错前实际写入的数据块个数。
AL的0位控制写校验
（0:关闭；1:打开）
AL的位1到位7 ，保留（置0）

## Slide 15: 7.2.2 磁盘读写
磁盘I/O示例
利用扩展的磁盘I/O程序，读取磁盘上的首个（第0个）扇区，到内存的0000:7C00H处
MOV AX, CS
MOV DS, AX
MOV SI, DiskAP
MOV DL, 80H
MOV AH, 42H
INT 13H
DiskAP:
DB 10H ;DAP尺寸
DB 0 ;保留
DW 1 ;扇区数
DW 7C00H ;缓冲区偏移
DW 0000H ;缓冲区段值
DD 0 ;起始扇区号的低4字节
DD 0 ;起始扇区号的高4字节
扩展INT13H的
DAP
C盘 （驱动器号80H）
42H（扩展的读功能号）
DS:SI 指向DAP
第0个扇区开始的1个扇区
到内存0000:7C00H开始处

## Slide 16: 7.2.3 主引导记录分析
PC机启动的主要步骤
加电自检（POST）
配置BIOS
引导操作系统

## Slide 17: 7.2.3 主引导记录分析
加电自检（Power On Self Test）
加电（RESET）开始执行的地址
FFFF:0000
甲版本相关指令 地址 机器码
JMP F000:FFD1 ;FFFF:0000 EAD1FF00F0
JMP E878 ;F000:FFD1 E9A4E8
MOV AL,30 ;F000:E878 B030
乙版本相关指令 地址 机器码
JMP F000:E05B ;FFFF:0000 EA5BE000F0
XOR AX, AX ;F000:E05B 31C0
不同的ROM BIOS版本，
具体指令不同

## Slide 18: 7.2.3 主引导记录分析
加电自检（Power On Self Test）
检测关键部件，包括CPU、低端内存、中断控制器等
检测显示控制卡，确定显卡BIOS程序，并初始化显卡
---------------------------------------------
测试所有的RAM
检测标准硬件设备，包括硬盘、CD-ROM、串口和并口等，确定对应的BIOS程序，并初始化
查找确定即插即用设备，并初始化
加电自检是BIOS功能的一个重要部分
关键部件异常，挂起系统，蜂鸣报警；
一般部件异常，屏幕提示。

## Slide 19: 7.2.3 主引导记录分析
配置BIOS
获取机器系统的基本配置信息
获取相关设备的I/O端口地址和参数等
设置相关设备的I/O程序入口点（中断向量）
在加电自检过程中进行
今后介绍I/O端口地址和中断向量等概念

## Slide 20: 7.2.3 主引导记录分析
引导操作系统
按照“启动顺序”，读取主引导记录（MBR）
  读取主引导记录到内存0000:7C00开始处
  转0000:7C00处执行
用户应该可以事先设定启动顺序
例如：硬盘、光驱、U盘
又如：U盘、硬盘

## Slide 21: 7.2.3 主引导记录分析
关于主引导记录
主引导记录（MBR，Main Boot Record）是位于启动磁盘首个扇区的一段引导（Loader）代码。所谓启动磁盘指准备启动操作系统的磁盘。所谓首个扇区指磁盘上的逻辑块号（LBA）为0的扇区，也就是CHS地址（0道、0面、1扇区）的扇区。
POST将其读到
0000:7C00H开始处

## Slide 22: 7.2.3 主引导记录分析
关于主引导记录
主引导记录负责引导操作系统。从磁盘上当前活动分区读取操作系统的引导程序，然后转引导程序。
传统的主引导记录由三部分组成：
  主引导程序（446字节）
  磁盘分区表项（Disk Partition Table)（64字节）
  结束标志（2字节）
55 AA
由4个分区表项构成（每项16字节），
具体说明磁盘上的分区情况。

## Slide 23: 7.2.3 主引导记录分析
主引导程序的执行步骤
自身腾挪
  自身代码块搬移，为读入操作系统引导程序做准备。
识别当前活动分区
读取操作系统引导程序
转操作系统引导程序

## Slide 24: 7.2.3 主引导记录分析
代码分析
自身腾挪
0000:7C00 33C0 XOR AX,AX
0000:7C02 8ED0 MOV SS,AX
0000:7C04 BC007C MOV SP,7C00
0000:7C07 8EC0 MOV ES,AX
0000:7C09 8ED8 MOV DS,AX
0000:7C0B BE007C MOV SI,7C00
0000:7C0E BF0006 MOV DI,0600
0000:7C11 B90002 MOV CX,0200
0000:7C14 FC CLD
0000:7C15 F3 REPZ
0000:7C16 A4 MOVSB
0000:7C17 50 PUSH AX
0000:7C18 681C06 PUSH 061C
0000:7C1B CB RETF
Windows7之32位系统
主引导程序开始代码
复制MBR（512字节）
从0000:7C00处开始
到0000:0600处开始
跳转到0000:061C处
搬移后，继续执行
0000:7C1C FB ...

## Slide 25: 7.2.3 主引导记录分析
代码分析
自身腾挪
0000:0000
0000:0600
0000:7C00
0000:7C1C
0000:061C

## Slide 26: 7.2.3 主引导记录分析
代码分析
自身腾挪
0000:7C00 FA CLI
0000:7C01 31C0 XOR AX,AX
0000:7C03 8ED8 MOV DS,AX
0000:7C05 8EC0 MOV ES,AX
0000:7C07 8ED0 MOV SS,AX
0000:7C09 BC007C MOV SP,7C00
0000:7C0C FB STI
0000:7C0D FC CLD
0000:7C0E 89E6 MOV SI,SP
0000:7C10 BF0006 MOV DI,0600
0000:7C13 B90001 MOV CX,0100
0000:7C16 F3 REPZ
0000:7C17 A5 MOVSW
0000:7C18 EADC060000 JMP 0000:06DC
复制MBR（512字节）
从0000:7C00处开始
到0000:0600处开始
跳转到0000:06DC处
搬移后，继续执行
DOS6.22系统
主引导程序开始代码

## Slide 27: 7.2.3 主引导记录分析
代码分析
识别当前活动分区
所谓分区指磁盘上的一段连续区域。引入分区概念后，一个物理硬盘可分为几个较小的逻辑分区。在不同的磁盘分区，可以安装不同的操作系统，这样可以在硬盘上安装多个操作系统。当前使用操作系统所在的分区，被称为活动分区。
主引导记录中含有一张磁盘分区表。分区表含有4项，可以表示4个分区。每项16个字节，由分区标记、分区起始扇区地址等信息构成。根据分区标记，可以识别出活动分区。

## Slide 28: 7.2.3 主引导记录分析
代码分析
读取操作系统引导程序
0000:0661 666800000000 PUSH 00000000
0000:0667 66FF7608 PUSH dword ptr [BP+08]
0000:066B 680000 PUSH 0000
0000:066E 68007C PUSH 7C00
0000:0671 680100 PUSH 0001
0000:0674 681000 PUSH 0010
0000:0677 B442 MOV AH,42
0000:0679 8A5600 MOV DL,[BP+00]
0000:067C 8BF4 MOV SI,SP
0000:067E CD13 INT 13
0000:0680 9F LAHF
0000:0681 83C410 ADD SP,+10
0000:0684 9E SAHF
0000:0685 EB14 JMP 069B
Windows7之32位系统
主引导程序代码
在堆栈中，
形成16字节的DAP
取得驱动器号
（硬盘号）
平衡堆栈，弹出16字节

## Slide 29: 7.2.3 主引导记录分析
主引导程序代码分析
读取操作系统引导程序
PUSH 00000000
PUSH dword ptr [BP+08]
PUSH 0000
PUSH 7C00
PUSH 0001
PUSH 0010
MOV AH,42
MOV DL,[BP+00]
MOV SI,SP
INT 13
LAHF
ADD SP,+10
SAHF
JMP 069B
在堆栈中，
形成16字节的DAP
0010 ;DAP尺寸和保留
0001 ;读扇区数
7C00 ;缓冲区偏移
0000 ;缓冲区段值
xxxxxxxx ;起始扇区号的低4字节
00000000 ;起始扇区号的高4字节
活动分区表中的信息

## Slide 30: 7.2.3 主引导记录分析
主引导程序代码分析
转操作系统引导程序
0000:072A EA007C0000 JMP 0000:7C00
假设一切正常，
不考虑读出错等情况
Windows7之32位系统
主引导程序代码