## Slide 1: 第8章 输入输出和中断
8.1 输入输出的基本概念
8.2 查询传送方式
8.3 中断概述
8.4 中断处理程序设计

## Slide 2: 8.3 中断概述
8.3.1 中断概念
8.3.2 中断向量表
8.3.3 中断响应过程
8.3.4 内部中断
8.3.5 外部中断
8.3.6 中断优先级和中断嵌套
本节的介绍
基于实方式

## Slide 3: 8.3.1 中断概念
中断
中断是一种使CPU挂起正在执行的程序而转去处理特殊事件的操作。
中断指暂停执行当前程序，切换执行处理特殊事件的服务程序。把这样的处理特殊事件的服务程序称为中断处理程序，它就是响应处理中断的程序。

## Slide 4: 8.3.1 中断概念
中断源
各种引起中断的事件被称为中断源
  来自CPU外部。例如：外设的输入输出请求（如，由按键引起的键盘中断；又如由串行口接收到信息引起的串行口中断等）
  来自CPU内部的一些异常事件。例如：除数为0，等。
系统中有各种各样的事件会引起中断，也即存在多种不同的中断源。
每种类型的中断都分别由对应的中断处理程序来处理。

## Slide 5: 8.3.1 中断概念
中断响应示意
n类
中断事件
断点
IRET
n号
中断处理程序
当前程序
类似于调用子程序
主程序调用子程序是主动的行为；
中断响应是被动的方式，当前程序不知道何时会被中断。

## Slide 6: 8.3.1 中断概念
中断传送方式
中断传送方式的具体过程是：当CPU需要输入或输出数据时，先做一些必要的准备工作(有时包括启动外部设备)，然后继续执行程序；当外部设备完成一个数据的输入或输出后，则向CPU发出中断请求，CPU就挂起正在执行的程序，转去执行输入或输出操作，在完成输入或输出操作后，返回原程序继续执行。
中断传送方式是CPU和外部设备进行输入或输出的有效方式，被系统所采用。它可以避免因反复查询外设的状态而浪费时间，从而提高CPU的工作效率。
没有中断，
计算机系统将会怎样？！

## Slide 7: 8.3.2 中断向量表
中断向量
IA-32处理器共能支持256种类型的中断，给每一种中断安排一个中断类型号（简称为中断号），中断号依次为0～255（00-FFH）。例如，属于内部中断的除法出错中断号为0。
处理中断（响应中断）的程序被称为中断处理程序，或者中断响应程序，或者中断响应处理程序。每种不同类型的中断，都有对应的中断处理程序。
中断处理程序的入口（开始）地址被称为中断向量。地址就是指针，指针的图示是箭头，就是向量（矢量）。

## Slide 8: 8.3.2 中断向量表
中断向量表
每种类型的中断都由相应的中断处理程序来处理，为了使系统在响应中断后，CPU能快速地转入对应的中断处理程序，系统用一张表来保存这些中断处理程序的入口地址（中断向量），该表被称为中断向量表。
中断向量表的每一项是一个中断向量，也就是一个中断处理程序的入口地址。
中断向量表中的中断向量也依次编号为00～FFH。n号中断向量就保存处理中断号为n的中断处理程序的入口地址。一般不再区分中断号（中断类型号）和中断向量号。

## Slide 9: 8.3.2 中断向量表
中断向量表
实方式下的中断向量表位于内存最低端的1K字节空间中。
每个中断向量占用四个字节，前(低地址)两字节保存中断处理程序入口地址的偏移，后(高地址)两字节保存中断处理程序入口地址的段值。
含有256个中断向量的中断向量表需要占用1K字节内存空间。
根据中断向量号可方便地计算出中断向量所在单元的地址。
设中断向量号为n，则中断向量所在单元的开始地址是4*n。

## Slide 10: 8.3.2 中断向量表
存取中断向量
MOV AX, 0
MOV ES, AX
MOV AX, [ES:1CH*4]
MOV DX, [ES:1CH*4+2]
根据中断向量号可方便地计算出中断向量所在单元的地址。
设中断向量号为n，则中断向量所在单元的开始地址是4*n。
示例，取得1CH号中断向量
AX=偏移；DX=段值

## Slide 11: 8.3.2 中断向量表
访问中断向量表
把编号为n的中断向量，保存到双字单元vector中
XOR AX, AX
MOV ES, AX
MOV AX, [ES:n*4]
MOV [vector], AX
MOV AX, [ES:n*4+2]
MOV [vector+2], AX
XOR AX, AX
MOV ES, AX
MOV EAX, [ES:n*4]
MOV [vector], EAX
16位处理
32位处理

## Slide 12: 8.3.3 中断响应过程
实方式下中断响应过程
通常，CPU在执行完每一条指令后均要检测是否有中断请求，在有中断请求且满足一定条件时就响应中断。
相关概念
  内部中断
  外部中断：
    可屏蔽中断
    不可屏蔽中断
按中断源
来自CPU内部或外部

## Slide 13: 8.3.3 中断响应过程
实方式下中断响应过程
相关概念
  中断允许标志IF（Interrupt Enable Flag）
  为1时，允许可屏蔽中断
  为0时，禁止可屏蔽中断
  单步标志TF（Trap Flag）
  为1时，进入单步
  为0时，正常

## Slide 14: 8.3.3 中断响应过程
实方式下中断响应过程
中断响应时，硬件还自动完成：
(1)取得中断类型号；
(2)把标志寄存器内容压入堆栈；
(3)禁止外部中断和单步中断(使IF和TF标志位为0)；
(4)把下一条要执行指令的地址(中断返回地址)压入堆栈(CS和IP内容压入堆栈)；
(5)根据中断号从中断向量表中取中断处理程序入口地址；
(6)转入中断处理程序。

## Slide 15: 8.3.3 中断响应过程
实方式下中断响应过程
响应中断前后的堆栈
响应中断时，
压入堆栈3个字，分别是：
标志寄存器值
返回地址的段值
返回地址的偏移
为什么要把标志寄存器内容压入堆栈？

## Slide 16: 8.3.3 中断响应过程
中断返回指令
中断返回指令格式
IRET
执行指令实现从中断返回。实方式下的具体操作如下：
IP <= [SP]
SP <= SP+2
CS <= [SP]
SP <= SP+2
FLAGS <= [SP]
SP <= SP+2
弹出返回地址的偏移到IP
弹出返回地址的段值到CS
弹出标志值到标志寄存器
中断处理程序通常利用中断返回指令，
从堆栈中弹出返回地址和原标志值。
平衡堆栈！

## Slide 17: 8.3.3 中断响应过程
开中断和关中断指令
开中断指令格式
STI
效果：开中断。从而响应（不屏蔽）可屏蔽中断。
关中断指令格式
CLI
效果：关中断。从而不响应（屏蔽）可屏蔽中断。
使得IF=1
使得IF=0

## Slide 18: 8.3.4 内部中断
关于内部中断
由发生在CPU内部的某个事件引起的中断被称为内部中断。由于内部中断是CPU在执行某些指令时产生，所以也称之为软件中断。
内部中断的特点：不需要CPU外部硬件的支持；不受中断允许标志IF的控制。

## Slide 19: 8.3.4 内部中断
中断指令INT引起的中断
中断指令的格式
INT n
其中，n是一个0至0FFH的立即数。
CPU在执行该中断指令后，便产生一个类型号为n的中断，从而转入对应的中断处理程序。
MOV AH, 0
INT 16H
调用16H号中断处理程序
（键盘I/O程序）
MOV AH, 1H
INT 21H
调用21H号中断处理程序
（DOS系统功能）

## Slide 20: 8.3.4 内部中断
中断指令INT引起的中断
示例
section text
bits 16
org 100h
begin:
MOV AH, 0
INT 16H
PUSH AX
SHR AL, 4
CALL TOASCII
MOV AH, 14
INT 10H
POP AX
一个显示所按键ASCII码的程序（COM类型）
CALL TOASCII
MOV AH, 14
INT 10H
MOV AH,4CH
INT 21H
;
TOASCII:
AND AL,0FH
......
RET
程序员根据需要在程序中安排中断指令，
所以它不会真正随机产生，而完全受程序控制。

## Slide 21: 8.3.4 内部中断
除法出错中断（类型号0）
在执行除法指令时，如果CPU发现除数为0或者商超过了规定的范围，那么就产生一个除法出错中断，中断类型号规定为0。这是来自于CPU内部的中断。
MOV AX, 1234
MOV CL, 3
DIV CL
如何解决或者预防这类现象发生？

## Slide 22: 8.3.4 内部中断
单步中断（类型号1）
当标志寄存器中的单步标志TF为1，则在每条指令执行后产生一个单步中断，中断类型号规定为1。
产生单步中断后，CPU就执行单步中断处理程序。
由于CPU在响应中断时，已把TF置为0，所以，不会以单步方式执行单步中断处理程序。
通常，由调试工具把TF置1，在执行完一条被调试程序的指令后，就转入单步中断处理程序。单步中断处理程序可以报告各寄存器的当前内容，程序员可据此调试程序。

## Slide 23: 8.3.4 内部中断
断点中断（类型号3）
处理器提供一条特殊的中断指令“INT 3”。
调试工具可用它替换断点处的代码，当CPU执行这条中断指令后，就产生类型号为3的中断。这种中断被称为断点中断。
通常，断点中断处理程序恢复被替换的代码，并报告各寄存器的当前内容，程序员可据此调试程序。
中断指令“INT 3”特殊是因为它只有一个字节长，其他的中断指令长2字节。

## Slide 24: 8.3.5 外部中断
关于外部中断
由发生在CPU外部的某个事件引起的中断被称为外部中断。如，输入/输出设备等引起的中断就是外部中断。
外部中断以完全随机的方式中断现行程序。
IA-32处理器有两条外部中断请求线：
  INTR接受可屏蔽中断请求
  NMI接受非屏蔽中断请求

## Slide 25: 8.3.5 外部中断
可屏蔽中断
可屏蔽中断指受到中断允许标志IF制约的外部中断。
在PC系列机中，键盘和硬盘等外设的中断请求都通过中断控制器8259A传给可屏蔽中断请求线INTR。
中断控制器8259A共能接收8个独立的中断请求信号IRQ0至IRQ7。

## Slide 26: 8.3.5 外部中断
可屏蔽中断
系统中，可能有两个中断控制器8259A。一主一从，从8259A连接到主8259A的IRQ2上，这样系统就可接收15个独立的中断请求信号。

## Slide 27: 8.3.5 外部中断
中断控制器
中断控制器在控制外设中断方面起着重要的作用。如果接收到一个中断请求信号，并且满足一定的条件，那么它就把中断请求信号传到CPU的可屏蔽中断请求线INTR，使CPU感知到有外部中断请求；同时也把相应的中断类型号送给CPU，使CPU在响应中断时可根据中断类型号取得中断向量，转相应的中断处理程序。

## Slide 28: 8.3.5 外部中断
中断控制器
中断控制器8259A是可编程的。在初始化时规定了在传出中断请求IRQ0至IRQ7时，送出的对应中断类型号分别是08H～0FH。例如，设传出中断请求IRQ1，即传出键盘中断请求，那么送出的中断类型号为9，所以键盘中断的中断类型号为9，键盘中断处理程序的入口地址存放在9号中断向量中。

## Slide 29: 8.3.5 外部中断
中断控制器
中断控制器8259A包含两个寄存器：中断屏蔽寄存器和中断命令寄存器，它们决定了传出一个中断请求信号的条件。
中断屏蔽寄存器的I/O端口地址是21H，它的8位对应控制8个外部设备，通过设置这个寄存器的某位为0或为1来允许或禁止相应外部设备中断。当第i位为0时，表示允许传出来自IRQi的中断请求信号，当第i位为1时，表示禁止传出来自IRQi的中断请求信号。
MOV AL,11111101B
OUT 21H,AL
使中断控制器8259A只传出来自键盘的中断请求信号

## Slide 30: 8.3.5 外部中断
控制响应外部设备中断请求的方式
在PC系统中，可以利用中断允许标志IF和可编程中断控制器（8259A），控制响应外部设备中断请求。

## Slide 31: 8.3.5 外部中断
响应键盘中断的过程
如果用户敲键盘，则IRQ1引脚有信号
如果中断控制器允许（没有屏蔽）IRQ1，则INTR有信号，同时传出中断类型号9（键盘中断）
如果开中断（没有屏蔽外部中断），则在执行当前指令后响应，进入键盘中断处理程序

## Slide 32: 8.3.5 外部中断
响应键盘中断的过程
如果用户敲键盘，则IRQ1引脚有信号
如果中断控制器允许（没有屏蔽）IRQ1，则INTR有信号，同时传出中断类型号9（键盘中断）
如果开中断（没有屏蔽外部中断），则在执行当前指令后响应，进入键盘中断处理程序
键盘（9H号）中断处理程序，
根据所按键的扫描码进行处理。按普通键的情况下，
把字符键的扫描码和对应的ASCII码存到键盘缓冲区。

## Slide 33: 8.3.5 外部中断
CONT:
MOV AH, 0
INT 16H ;主动读取字符
;
MOV AH, 14
INT 10H ;主动显示字符
;
JMP CONT ;无限循环
前台和后台
断点
IRET
后台程序
中断处理程序
前台程序

## Slide 34: 8.3.5 外部中断
非屏蔽中断
由NMI传入的外部中断请求被称为非屏蔽外部中断请求，由此而引起的中断被称为非屏蔽中断（不可屏蔽中断）。
当收到从NMI传来的中断请求信号时，不论是否处于开中断状态，CPU总会响应。
非屏蔽中断请求用于紧急事件。
非屏蔽中断的中断类型号规定为2。CPU在响应非屏蔽中断请求时，总是转入由2号中断向量所指定的中断处理程序。

## Slide 35: 8.3.6 中断优先级和中断嵌套
中断优先级
系统中有多个中断源，当多个中断源同时向CPU请求中断时，CPU按规定的优先级响应中断请求。
优先级最高 内部中断(除法错，INT)
┃ 非屏蔽中断(NMI)
↓ 可屏蔽中断(INTR)
优先级最低 单步中断

## Slide 36: 8.3.6 中断优先级和中断嵌套
中断优先级
外设的中断请求都通过中断控制器8259A传给CPU的INTR引线。在对8259A初始化时规定了8个优先级，在正常的优先级方式下，优先级次序如下：
IRQ0，IRQ1，IRQ2，IRQ3，IRQ4，IRQ5，IRQ6，IRQ7
必要的情况下，通过设置中断控制器8259A中的中断命令寄存器的有关位可改变上述优先级次序。

## Slide 37: 8.3.6 中断优先级和中断嵌套
中断嵌套
CPU在执行中断处理程序时，又发生中断，这种情况被称为中断嵌套。
在中断处理过程中，发生内部中断。
在中断处理过程中，发生非屏蔽中断。
如果在中断处理程序中使用了开中断指令，也就可能会发生可屏蔽中断引起的中断嵌套。