## Slide 1: 第8章 输入输出和中断
8.1 输入输出的基本概念
8.2 查询传送方式
8.3 中断概述
8.4 中断处理程序设计

## Slide 2: 8.4 中断处理程序设计
8.4.1 键盘中断处理程序
8.4.2 除法出错中断处理程序
8.4.3 扩展显示I/O程序
8.4.4 时钟显示程序
本节的介绍
基于实方式

## Slide 3: 8.4.1 键盘中断处理程序
前导过程（假设场景）
如果用户敲键盘，则IRQ1引脚有信号
如果中断控制器允许（没有屏蔽）IRQ1，则INTR有信号，同时传出中断类型号9（键盘中断）
如果开中断（没有屏蔽外部中断），则在执行当前指令后响应，进入键盘中断处理程序（9号中断处理程序）
通常，总能够满足响应键盘中断的条件

## Slide 4: 8.4.1 键盘中断处理程序
键盘中断处理程序的功能
从键盘接口取得所按键的扫描码，然后根据扫描码判定所按的键并作相应的处理。
具体而言：把字符键的扫描码和对应的ASCII码存到键盘缓冲区；把功能键的扫描码存到键盘缓冲区；记录下控制键和双态键的状态；直接处理特殊请求键。

## Slide 5: 8.3.5 外部中断
键盘三者（缓冲区、中断处理程序、I/O程序）的关系
应用程序
键盘
。。。。。。
16H号
键盘I/O程序
9H号
键盘中断处理程序
键盘缓冲区
仓 库：键盘缓冲区（内存某个区域）
生产者：键盘中断处理程序（9H号中断处理程序）
消费者：键盘I/O程序（16H号中断处理程序）

## Slide 6: 8.4.1 键盘中断处理程序
演示程序dp84
第一部分是初始化和演示处理：首先设置9号中断向量，使其指向新的键盘中断处理程序；然后接受用户按键，并显示所得字符，直到当用户按回车键为止。
第二部分是新的简化了的键盘中断处理程序。它从键盘接口取得用户所按键的扫描码，并根据扫描码进行相应的处理，在完成处理工作后，通知中断控制器8259A中断结束，最后中断返回。
设计一个新的键盘中断处理程序。
为观察新的键盘中断处理程序的实际效果，程序分两部分。
前台部分
后台部分

## Slide 7: 8.4.1 键盘中断处理程序
演示程序dp84
PORT_KEY_DAT EQU 0x60
PORT_KEY_STA EQU 0x64
;
section text
bits 16
;
Signature db "YANG" ;签名信息
Version dw 1 ;格式版本
Length dw end_of_text ;工作程序长度
Start dw Begin ;工作程序入口点的偏移
Zoneseg dw 1500H ;工作程序入口点的段值（期望）
Reserved dd 0 ;保留
;-------------------------------
源程序
采用可加载格式
键盘端口地址

## Slide 8: 8.4.1 键盘中断处理程序
演示程序dp84
Begin: ;演示程序的初始化
MOV AX, 0 ;准备设置中断向量
MOV DS, AX
CLI
MOV WORD [9*4], int09h_handler
MOV [9*4+2], CS ;启用新的键盘中断处理程序
STI
;
第一部分之，
设置新的键盘中断处理程序
键盘中断的类型是9
启动点
新的键盘中断处理程序的入口点

## Slide 9: 8.4.1 键盘中断处理程序
演示程序dp81
Next:
MOV AH, 0 ;调用键盘I/O程序
INT 16H ;获取用户按键
MOV AH, 14 ;显示取得的字符（按键）
INT 10H
;
CMP AL, 0DH ;回车键吗？
JNZ Next ;否则继续
;
MOV AH, 14 ;为了演示效果
MOV AL, 0AH ;显示一个换行
INT 10H
;
RETF ;结束（返回到加载器）
第一部分之，
演示操作过程（接受按键）
循环，直到用户按回车键
前台

## Slide 10: 8.4.1 键盘中断处理程序
演示程序dp81
Next:
MOV AH, 0
INT 16H
MOV AH, 14
INT 10H
;
CMP AL, 0DH
JNZ Next
;
MOV AH, 14
MOV AL, 0AH
INT 10H
;
RETF ;结束（返回到加载器）
用户按键
IRET
9号
中断处理程序
演示程序
前台
后台

## Slide 11: 8.4.1 键盘中断处理程序
演示程序dp81
int09h_handler: ;新的9号键盘中断处理程序
PUSHA ;保护通用寄存器
;
MOV AL, 0ADH
OUT PORT_KEY_STA, AL ;禁止键盘发送数据到接口
;
IN AL, PORT_KEY_DAT ;从键盘接口读取按键扫描码
;
STI ;开中断
CALL Int09hfun ;完成相关功能
;
从键盘接口读取扫描码
根据扫描码，具体处理
第二部分之，
键盘中断处理程序的主体
后台

## Slide 12: 8.4.1 键盘中断处理程序
演示程序dp81
CLI ;关中断
MOV AL, 0AEH
OUT PORT_KEY_STA, AL ;允许键盘发送数据到接口
;
MOV AL, 20H ;通知中断控制器8259A
OUT 20H, AL ;当前中断处理已经结束
;
POPA ;恢复通用寄存器
;
IRET ;中断返回
第二部分之，
键盘中断处理程序的主体（续）
告诉中断控制器，
中断处理结束

## Slide 13: 8.4.1 键盘中断处理程序
演示程序dp81
Int09hfun:
CMP AL, 1CH ;判断回车键的扫描码
JNZ .LAB1 ;非回车键，转
MOV AH, AL ;回车键，保存扫描码
MOV AL, 0DH ;回车键ASCII码
JMP SHORT .LAB2
.LAB1: ;仅识别处理QWERTYUIOP十个键
CMP AL, 10H ;判断字母Q键扫描码
JB .LAB3 ;低于，则直接丢弃
CMP AL, 19H ;判断字母P键扫描码
JA .LAB3 ;高于，则直接丢弃
MOV AH, AL ;保存扫描码
ADD AL, 20H ;转成对应ASCII码
.LAB2: CALL Enqueue ;保存到键盘缓冲区
.LAB3: RET
演示9H号中断处理程序的具体功能
仅识别处理QWERTYUIOP十个键，
且转换为0到9这十个数字键

## Slide 14: 8.4.1 键盘中断处理程序
演示程序dp81
Enqueue:
PUSH DS
MOV BX, 40H
MOV DS, BX ;DS=0040H
MOV BX, [001CH] ;取队列的尾指针
MOV SI, BX ;SI=队列尾指针
ADD SI, 2 ;SI=下一个可能位置
CMP SI, 003EH ;越出缓冲区界吗？
JB .LAB1 ;没有，转
MOV SI, 001EH ;是的，循环到缓冲区头部
.LAB1: CMP SI, [001AH] ;与队列头指针比较
JZ .LAB2 ;相等表示，队列已经满
MOV [BX], AX ;把扫描码和ASCII码填入队列
MOV [001CH], SI ;保存队列尾指针
.LAB2: POP DS
RET
end_of_text: ;结束位置
把扫描码和ASCII码存入键盘缓冲区

## Slide 15: 8.4.1 键盘中断处理程序
演示程序dp84
演示效果：
  只有qwertyuiop这十个键有效，对应0到9十个数字键
  当用户按回车键时，演示结束
  用户按其它键，被丢弃
区分大小写吗？
如果只有数字键有效，应该如何处理？
如何使得功能键无效？

## Slide 16: 8.4.1 键盘中断处理程序
外设中断处理程序设计
外设中断处理程序的主要步骤如下：
  必须保护现场
  尽快完成中断处理
  恢复现场
  通知中断控制器中断已经结束
  利用IRET指令实现中断返回
外设中断的发生是随机的！

## Slide 17: 8.4.2 除法出错中断处理程序
关于除法出错
在执行除法指令时，如除数为0或者商超过了规定的范围，导致除法出错中断。除法出错中断类型号规定为0。
在转0号（除法出错）中断处理程序时，压入堆栈的中断返回地址是引起除法出错的指令地址。
这可以理解成是故障，
故障应该是可以被排除的。

## Slide 18: 8.4.1 除法出错中断处理程序
演示程序dp85
第一部分包含初始化和引起除法出错的指令。初始化的工作为：设置0号中断向量，使其指向除法出错中断处理程序。
第二部分是除法出错中断处理程序。为了简化，它仅仅显示提示信息。
设计一个除法出错中断处理程序。
为观察实际效果，演示程序分两部分（前台和后台）。
前台部分
后台部分

## Slide 19: 8.4.2 除法出错中断处理程序
演示程序dp82
......
Begin:
MOV AX, 0
MOV DS, AX
CLI
MOV WORD [0*4], int00h_handler
MOV [0*4+2], CS
STI
;
MOV BH, 0
MOV AH, 14
MOV AL, '#'
INT 10H
源程序
略去用于加载的头部特征信息等
前台程序，
设置新的0号中断向量
也即安排新的除法出错中断处理程序
为了示意，显示井号

## Slide 20: 8.4.2 除法出错中断处理程序
演示程序dp82
MOV AX, 600
MOV BL, 2
DIV BL
LABV:
MOV AH, 14
MOV AL, 0DH
INT 10H
MOV AL, 0AH
INT 10H
;
RETF ;结束演示程序（返回到加载器）
刻意引起除法出错
形成回车换行效果

## Slide 21: 8.4.2 除法出错中断处理程序
演示程序dp82
int00h_handler:
STI ;开中断
PUSHA ;保护通用寄存器
PUSH DS ;保护DS
MOV BP, SP
;
PUSH CS
POP DS ;使DS=CS
MOV DX, mess ;指向提示信息
CALL PutStr ;显示提示信息
;
ADD WORD [BP+18], 2 ;调整返回地址!
;
POP DS
POPA
IRET ;中断返回
后台程序，
0号中断处理程序
仅仅适用于本示例
DIV BL 指令长2个字节
地址偏移
地址段值
标志值
8个通用
寄存器
DS
BP
BP+18

## Slide 22: 8.4.2 除法出错中断处理程序
演示程序dp82
MOV AX, 600
MOV BL, 2
DIV BL
LABV:
MOV AH, 14
MOV AL, 0DH
INT 10H
MOV AL, 0AH
INT 10H
;
RETF
int00h_handler:
STI
PUSHA
PUSH DS
MOV BP, SP
;
PUSH CS
POP DS
MOV DX, mess
CALL PutStr
;
ADD WORD [BP+18], 2
;
POP DS
POPA
IRET
演示程序前台
后台：除法出错中断处理程序

## Slide 23: 8.4.2 除法出错中断处理程序
演示程序dp82
mess db "Divide overflow", 0 ;提示信息
;
PutStr: ;显示字符串（以0结尾）
MOV BH, 0
MOV SI, DX ;DX=字符串起始地址偏移
.LAB1:
LODSB
OR AL, AL
JZ .LAB2
MOV AH, 14
INT 10H
JMP .LAB1
.LAB2:
RET
end_of_text: ;结束位置
后台程序，
其他代码

## Slide 24: 8.4.3 扩展显示I/O程序
关于软中断处理程序
BIOS和操作系统的例行子程序，常常以中断处理程序的形式存在。
    显示I/O程序
    键盘I/O程序
    DOS功能调用
利用中断指令“INT n”能够方便地调用这些例行子程序。
      INT 10H
      INT 16H
      INT 21H

## Slide 25: 8.4.3 扩展显示I/O程序
演示程序dp86
主要步骤：
  首先，设置90H号中断向量，指向扩展的显示I/O程序；
  然后，循环调用这个例程显示一个字符串。
设计一个扩展的显示I/O程序。
它以90H号中断处理程序的形式存在，其功能是以TTY方式显示带属性的字符。

## Slide 26: 8.4.3 扩展显示I/O程序
演示程序dp86
newhandler:
STI
PUSHA
PUSH DS
PUSH ES
;
CALL putchar
;
POP ES
POP DS
POPA
IRET
源程序
保护现场
实现相应的显示功能
恢复现场
中断返回
扩展的显示I/O程序

## Slide 27: 8.4.3 扩展显示I/O程序
演示程序dp86
putchar:
;功能：当前光标位置处显示带属性的字符，随后光标后移一个位置
;入口：AL=字符ASCII码；BL=属性
;说明：不支持退格符、响铃符等控制符
PUSH AX
MOV AX, 0B800H ;设置显示存储区段值
......
......
为节省篇幅，省略
实现显示功能的子程序

## Slide 28: 8.4.3 扩展显示I/O程序
演示程序dp86
Begin:
MOV AL, 0
MOV AH, 5
INT 10H
;
XOR AX, AX
MOV DS, AX
CLI
MOV WORD [90H*4], newhandler ;设置90H中断向量之偏移
MOV [90H*4+2], CS ;设置90H中断向量之段值
STI
;
演示程序主体
指定第0显示页
90H号中断向量，
指向扩展的显示I/O程序

## Slide 29: 8.4.3 扩展显示I/O程序
演示程序dp86
PUSH CS
POP DS
CLD
MOV SI, mess ;提示信息
MOV BL, 17H ;兰底白字
.LAB1:
LODSB
OR AL, AL ;显示信息以0结尾
JZ .LAB2
;
INT 90H ;调用扩展的显示I/O功能
; ;显示带属性的字符
JMP .LAB1
.LAB2:
RETF ;返回加载程序
利用扩展的显示I/O程序，
显示字符串
调用90H号中断处理程序

## Slide 30: 8.4.3 扩展显示I/O程序
演示程序dp86
这里的扩展显示I/O程序，类似于子程序
带属性的TTY方式显示流程
关于光标位置
本质区别是什么？
略去，自学

## Slide 31: 8.4.3 扩展显示I/O程序
软中断处理程序设计
软中断处理程序的主要步骤如下：
  考虑切换堆栈
  及时开中断
  应该保护现场
  完成中断处理
  恢复现场
  堆栈切换（如果切换堆栈）
  一般利用IRET指令实现中断返回

## Slide 32: 8.4.4 时钟显示程序
关于定时中断
PC加电初始化期间，系统定时器初始化为每隔约55毫秒发出一次中断请求。
CPU在响应定时中断请求后转入8号定时器中断处理程序。
BIOS的8号中断处理程序含有指令“INT 1CH”，所以每秒调用1CH号中断处理程序约18.2次。
BIOS的1CH号中断处理程序并不做任何工作，可以认为它只有一条中断返回指令。
这样安排为应用程序留下一个软接口，应用程序只要提供新的1CH号中断处理程序，可实现某些周期性工作。

## Slide 33: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
实现思路：
新1CH号中断处理程序内安排一个计数器，当计数满18次后，在屏幕显示当前的时间（时分秒），并且重新设置计数器初值。于是大约每秒显示一次当前时间。
通过读取RTC/CMOS RAM，获取实时时钟的当前时间值。
编写一个实时时钟显示程序。

## Slide 34: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
前台（工作）程序主要步骤：
  首先，保存原1CH号中断向量；
  然后，设置新的1CH号中断向量；
  随后，接受并显示用户按键，直到用户按下井号键；
  最后，恢复原1CH号中断向量；
  结束，返回加载器。
编写一个实时时钟显示程序
为了观察时钟显示效果

## Slide 35: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
count DB 1 ;计数器（新1CH中断处理程序使用）
old1ch DD 0 ;用于保存原1CH号中断向量
源程序
两个重要的内存单元

## Slide 36: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
Begin:
MOV AX, CS
MOV DS, AX
MOV SI, 1CH*4 ;1CH号中断向量所在地址
MOV AX, 0
MOV ES, AX
MOV AX, [ES:SI]
MOV [old1ch], AX ;保存向量之偏移
MOV AX, [ES:SI+2]
MOV [old1ch+2], AX ;保存向量之段值
前台，
保存原1CH号中断向量

## Slide 37: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
CLI
MOV AX, Entry_1CH
MOV [ES:SI], AX ;设置新向量之偏移
MOV AX, CS
MOV [ES:SI+2], AX ;设置新向量之段值
STI
前台，
设置新的1CH号中断向量

## Slide 38: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
Continue:
MOV AH, 0
INT 16H ;等待并接受用户按键
;
CMP AL, 20H
JB Continue
CALL PutChar
;
CMP AL, '#'
JNZ Continue ;只要不是'#'，继续等待并接受按键
前台，
接受并显示用户按键，直到用户按下井号键
期间，可以观察到时钟显示的效果

## Slide 39: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
MOV EAX, [CS:old1ch] ;获取保存的原1CH号中断向量
MOV [ES:SI], EAX ;恢复原1CH号中断向量
;
RETF ;结束程序，返回加载器
end_of_text: ;源程序结束位置
前台，
恢复原1CH号中断向量，
返回加载器

## Slide 40: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
Entry_1CH:
DEC BYTE [CS:count] ;计数器减1
JZ ETIME ;当计数为0，显示时间
IRET ;否则，中断返回
;
ETIME:
MOV BYTE [CS:count], 18 ;重新设置计数初值
;
STI ;开中断
PUSHA ;保护现场
CALL get_time ;获取当前时间
CALL EchoTime ;显示当前时间
POPA ;恢复现场
IRET ;中断返回
后台，
新1CH号中断处理程序的主干

## Slide 41: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
get_time:
MOV AL, 4 ;准备读取时值
OUT 70H, AL
IN AL, 71H ;获取时值
MOV CH, AL ;CH=时值BCD码
MOV AL, 2 ;准备读取分值
OUT 70H, AL
IN AL, 71H ;获取分值
MOV CL, AL ;CL=分值BCD码
MOV AL, 0 ;准备读取秒值
OUT 70H, AL
IN AL, 71H ;获取秒值
MOV DH, AL ;DH=秒值BCD码
RET
后台，
从实时时钟获取时间（时分秒）
参考演示程序dp81

## Slide 42: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
EchoTime: ;显示当前时间（时分秒）
PUSH SI
;----- ;设置显示时间的位置
PUSH DX ;保存入口参数
PUSH CX
MOV BH, 0
MOV AH, 3 ;取得当前光标位置
INT 10H
MOV SI, DX ;保存当前光标位置
MOV DX, (ROW<<8) + COLUMN
MOV AH, 2
INT 10H ;设置光标位置
POP CX
POP DX
后台，
显示当前时间（时分秒）
ROW和COLUMN是显示位置坐标
设置显示位置

## Slide 43: 8.4.4 时钟显示程序
演示程序dp87
MOV AL, CH
CALL EchoBCD ;显示时值
MOV AL, ':'
CALL PutChar
MOV AL, CL
CALL EchoBCD ;显示分值
MOV AL, ':'
CALL PutChar
MOV AL, DH
CALL EchoBCD ;显示秒值
;----- ;恢复光标原先位置
MOV DX, SI
MOV AH, 2
INT 10H
POP SI
RET
后台，
显示当前时间（时分秒）
显示时分秒值
恢复光标原先位置